## Slide 1
Network & System Defense
PROGETTO #2
Matteo Chiacchia
0300177
matteoch99@gmail.com
1

## Slide 2
2
Introduzione

## Slide 3
Topics
3
MPLS/BGP VPN
MACSec
Firewall
OpenVPN
AVs
Introduzione

## Slide 4
Software
4
Introduzione

## Slide 5
5
Topologia

## Slide 6
6
Topologia
Topologia

## Slide 7
7
Network

## Slide 8
8
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 160.80.1.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 172.16.100.1 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface GigabitEthernet3/0
ip vrf forwarding vpnA
ip address 160.80.5.1 255.255.255.252
no shutdown
!
ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 Null0
Network
Configuration
interface g1/0
ip address 160.80.1.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface g2/0
ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
no shutdown
!
ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 Null0

## Slide 9
Configuration
9
interface Loopback0
ip address 1.1.1.4 255.255.255.255
!
interface g1/0
ip address 172.16.100.2 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface g2/0
ip address 172.16.150.1 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface g3/0
ip address 172.16.200.1 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 Null0
Network
interface Loopback0
ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 172.16.150.2 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface GigabitEthernet2/0
ip vrf forwarding vpnA
ip address 160.80.10.1 255.255.255.252
no shutdown
!
ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 Null0
interface Loopback0
ip address 1.1.1.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 172.16.200.2 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface GigabitEthernet2/0
ip vrf forwarding vpnA
ip address 160.80.15.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet3/0
ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
no shutdown
!

## Slide 10
10
MPLS/BGP
VPN

## Slide 11
Routing
11
Protocolli di routing:
  OSPF
  BGP
    eBGP
    iBGP
  MPLS
MPLS/BGP

## Slide 12
OSPF
12
OSPF: Open Shortest Path First
  Algoritmo di routing basato su Link-State per conoscere la topologia della rete e calcolare i percorsi migliori.
  Utilizza il flooding di informazioni.
  Algoritmo di Dijkstra per la determinazione del percorso a costo minimo INTRA-AS.
  Utilizzo specifico
    Apprendimento delle rotte dell’AS100 da parte dei PEs.
    Configurato con interfacce di Loopback.
Link state è un tipo di protocollo di routing in cui la topologia dell'intera rete e tutti i costi dei collegamenti sono noti ai router di un certo AS.
MPLS/BGP

## Slide 13
13
MPLS/BGP
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
network 172.16.100.0 0.0.0.3 area 0
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.3
network 1.1.1.3 0.0.0.0 area 0
network 172.16.200.0 0.0.0.3 area 0
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.2
network 1.1.1.2 0.0.0.0 area 0
network 172.16.150.0 0.0.0.3 area 0
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.4
network 1.1.1.4 0.0.0.0 area 0
network 172.16.100.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.150.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.200.0 0.0.0.3 area 0
!
OSPF

## Slide 14
BGP
14
BGP: Border Gateway Protocol
  Connette diversi AS.
  Scambio informazioni su rotte per raggiungibilità.
  iBGP per la conoscenza all’interno dell’AS delle rotte esterne.
  Utilizzo specifico
    Apprendimento delle rotte tra AS100 e AS200.
    iBGP configurato con interfacce di Loopback.
    Rete Full Mesh: ogni router iBGP collegato (logicamente) a ogni altro router iBGP all'interno dell’AS100.
MPLS/BGP

## Slide 15
15
MPLS/BGP
router bgp 100
network 1.0.0.0
neighbor 1.1.1.2 remote-as 100
neighbor 1.1.1.2 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.2 next-hop-self
neighbor 1.1.1.3 remote-as 100
neighbor 1.1.1.3 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.3 next-hop-self
neighbor 160.80.1.1 remote-as 200
router bgp 200
network 2.0.0.0
neighbor 160.80.1.2 remote-as 100
router bgp 100
network 1.0.0.0
neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.1 next-hop-self
neighbor 1.1.1.3 remote-as 100
neighbor 1.1.1.3 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.3 next-hop-self
router bgp 100
network 1.0.0.0
neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.1 next-hop-self
neighbor 1.1.1.2 remote-as 100
neighbor 1.1.1.2 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.2 next-hop-self
BGP

## Slide 16
MPLS
16
MPLS: Multi-Protocol Label Switching
  Utilizzo di Label per il forwarding
  Insieme a BGP si crea una VPN Intra-AS
  Invio messaggi MP-iBGP per sincronizzazione tabelle VRF
  Utilizzo specifico
    Creazione di una VPN intra-AS per LAN-A1, LAN-A2 e LAN-A3
    Topologia Hub e Spokes
  Comandi per configurazione delle interfacce dei router 7200:
    mpls ip: utilizzato per abilitare il forwarding MPLS (slide 8)
    ip vrf forwarding vpnA : permette il forwarding del traffico della VPN verso i vari CEs (slide 8)
MPLS/BGP

## Slide 17
MPLS rd:rt
17
MPLS/BGP
RD: valore univoco utilizzato per distinguere le rotte all'interno di un VRF e garantire l'unicità delle rotte tra diversi VRF.
RT: identificatore per controllare l'import ed export delle rotte tra i VRF.
L’Hub (PE3) importa le rotte dagli Spokes e questi ultimi (PE1 e PE2) le importano unicamente dall’Hub, scartando quelle dell’altro Spoke.
ip vrf vpnA
rd 100:0
route-target export 100:2
route-target import 100:1
!
ip vrf vpnA
rd 100:0
route-target export 100:2
route-target import 100:1
!
ip vrf vpnA
rd 100:0
route-target export 100:1
route-target import 100:2
!

## Slide 18
MPLS address family
18
MPLS/BGP
address-family vpnv4: configurazione che abilita i neighbor BGP. Vengono inviate le extended community a entrambi i neighbor e viene impostato il next hop sul proprio indirizzo IP quando si inviano rotte a questi neighbor.
router bgp 100
…
address-family vpnv4
neighbor 1.1.1.1 activate
neighbor 1.1.1.1 send-community extended
neighbor 1.1.1.1 next-hop-self
neighbor 1.1.1.3 activate
neighbor 1.1.1.3 send-community extended
neighbor 1.1.1.3 next-hop-self
exit-address-family
router bgp 100
…
address-family vpnv4
neighbor 1.1.1.2 activate
neighbor 1.1.1.2 send-community extended
neighbor 1.1.1.2 next-hop-self
neighbor 1.1.1.3 activate
neighbor 1.1.1.3 send-community extended
neighbor 1.1.1.3 next-hop-self
exit-address-family
router bgp 100
…
address-family vpnv4
neighbor 1.1.1.1 activate
neighbor 1.1.1.1 send-community extended
neighbor 1.1.1.1 next-hop-self
neighbor 1.1.1.2 activate
neighbor 1.1.1.2 send-community extended
neighbor 1.1.1.2 next-hop-self
exit-address-family

## Slide 19
MPLS address family
19
MPLS/BGP
address-family ipv4 vrf vpnA: configura la gestione del routing per il traffico IPv4 all'interno della vpnA.
ip route vrf vpnA: inserisce le rotte manuali per raggiungere i siti della VPN.
router bgp 100
…
address-family ipv4 vrf vpnA
network 10.23.0.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
!
ip route vrf vpnA 10.23.0.0 255.255.255.0 160.80.10.2
router bgp 100
…
address-family ipv4 vrf vpnA
network 10.23.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
!
ip route vrf vpnA 10.23.1.0 255.255.255.0 160.80.5.2
router bgp 100
…
address-family ipv4 vrf vpnA
network 10.23.0.0 mask 255.255.0.0
network 10.123.0.0 mask 255.255.0.0
exit-address-family
!
ip route vrf vpnA 10.23.0.0 255.255.0.0 160.80.15.2
ip route vrf vpnA 10.123.0.0 255.255.0.0 160.80.15.2

## Slide 20
20
MacSec

## Slide 21
MacSec & MKA
21
MACsec: Media Access Control Security
  Siurezza a livello MAC nelle reti LAN
  Encryption, frame integrity …
MKA: MACsec Key Agreement
  SAK: MACsec Secure Association Keys
  CAK: Connectivity Association Key
  Utilizzo specifico
    Sicurezza nei collegamenti Ethernet nella LAN-A1
    Static CAK mode
MacSec

## Slide 22
MKA
22
MacSec
export MKA_CAK=00112233445566778899aabbccddeeff
export MKA_CKN=000011112222333344445555666677…
nmcli connection add type macsec \
con-name macsec-conf \
ifname macsec0 \
connection.autoconnect no \
macsec.parent ens33 \
macsec.mode psk \
macsec.mka-cak $MKA_CKA \
macsec.mka-cak-flags 0 \
macsec.mka-ckn $MKA_CKN \
ipv4.method manual ipv4.addresses 10.23.0.102/24
nmcli connection up macsec-conf
nmcli connection add type macsec \
con-name macsec-conf \
ifname macsec0 \
connection.autoconnect no \
macsec.parent ens33 \
macsec.mode psk \
macsec.mka-cak $MKA_CKA \
macsec.mka-cak-flags 0 \
macsec.mka-ckn $MKA_CKN \
ipv4.method manual ipv4.addresses 10.23.0.101/24
nmcli connection up macsec-conf
nmcli connection add type macsec \
con-name macsec-conf \
ifname macsec0 \
connection.autoconnect no \
macsec.parent ens37 \
macsec.mode psk \
macsec.mka-cak $MKA_CKA \
macsec.mka-cak-flags 0 \
macsec.mka-ckn $MKA_CKN \
ipv4.method manual ipv4.addresses 10.23.0.1/24
nmcli connection up macsec-conf
macsec0: interfaccia virtuale sopra interfaccia fisica ( ens33 o ens37 )

## Slide 23
23
Firewalls

## Slide 24
Firewall & iptables
24
Firewall
  Regolazione del traffico in ingresso/uscita
  Definizione delle regole di ACCEPT/DROP
iptables
  Configurazione di NetFilter
  Gestione dei pacchetti in ingresso/uscita in base a:
    Interfacce ingresso/uscita
    Porte sorgente/destinazione
    Protocolli
    Indirizzi Ipv4 sorgente/destinazione
Firewalls

## Slide 25
25
CE-A1
  Permettere il traffico tra la LAN e la rete esterna solo se iniziato dalla LAN, con SNAT
  Negare tutto il traffico verso il GW, tranne SSH e ICMP, solo se iniziato dalla LAN.
  Permettere il traffico dal GW verso qualsiasi destinazione (e pacchetti di risposta correlati).
  Permettere il forwarding con DNAT verso hostA1 e hostA2 sono per l’HTTP service.
CE-2
  Permettere la comunicazione bidirezionale end-to-end tra il central-node e gli AVs e negare tutto il resto.
Firewalls
Firewalls richiesti

## Slide 26
CE-A1Firewall
26
MPLS/BGP
iptables –F
iptables –P FORWARD DROP
iptables –P INPUT DROP
iptables –P OUTPUT ACCEPT
#rule 1
iptables –A FORWARD –i $LAN –o $EXT –j ACCEPT
iptables –A FORWARD –m state –-state ESTABLISHED
iptables –t nat –A POSTROUTING –o $EXT –s 10.23.0.101 –j SNAT -–to 10.23.0.10
iptables –t nat –A POSTROUTING –o $EXT –s 10.23.0.102 –j SNAT –-to 10.23.0.20
#rule 2
iptables –A INPUT –i $LAN –p tcp –-dport 22 –j ACCEPT
iptables –A INPUT –i $LAN –p icmp –j ACCEPT
#rule 3
iptables –A INPUT –m state –-state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT
#rule 4
iptables –A FORWARD –i $EXT –o $LAN –p tcp –-dport 80 –j ACCEPT
iptables –t nat –A PREROUTING –i $EXT –d 10.23.0.10 –j DNAT –-to 10.23.0.101
iptables –t nat –A PREROUTING –i $EXT –d 10.23.0.20 –j DNAT –-to 10.23.0.102
export LANmacsec0
export EXT=ens33

## Slide 27
CE-A1Firewall
27
MPLS/BGP
tables -P FORWARD DROP
# data to/from central_node
iptables -A FORWARD -i $EXT -o $LAN -s 10.23.1.100 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i $LAN -o $EXT -d 10.23.1.100 -j ACCEPT
#forward to the spokes
iptables -A FORWARD -i $EXT -d 10.23.1.0/24 -s 10.23.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i $EXT -d 10.23.0.0/24 -s 10.23.1.0/24 -j ACCEPT
export LANmeth1
export EXT=eth0

## Slide 28
28
OPENVPN

## Slide 29
OPENVPN
29
OPENVPN
  Software open-source per la creazione di reti private virtuali (VPN).
  Fornisce un tunnel crittografato tra client e server, consentendo la trasmissione sicura dei dati su reti non sicure.
OPENVPN

## Slide 30
OPENVPN
30
Configurazione
  Configurazione della Certificate Authority (CA):
    Creazione di una CA con OpenSSL.
  Generazione e firma delle chiavi:
    Generazione delle coppie di chiavi pubbliche/ private per il server OpenVPN e per gli host client.
    Firma delle chiavi client utilizzando la CA per autenticazione e verifica.
  Configurazione della connessione OPENVPN
    openvpn server.ovpn
    openvpn hostB2.ovpn
OPENVPN

## Slide 31
Lan-B2 Network
31
OPENVPN
ip addr add 192.168.16.10/24 dev eth0
ip route add default via 192.168.16.1
ip addr add 192.168.17.10/24 dev eth0
ip route add default via 192.168.17.1
ip addr add 2.0.0.2/8 dev eth1
ip addr add 192.168.17.1/24 dev eth0
ip route add default via 2.0.0.1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables –t nat –A –o eth0 –j MASQUERADE: permette al server di forwardare i pacchetti all’hostB1 essendo quest’ultimo inconsapevole della VPN

## Slide 32
Lan-B2 Network
32
OPENVPN
interface GigabitEthernet1/0
ip address 172.16.200.2 255.255.255.252
ip nat outside
mpls ip
!
.
.
.
!
interface GigabitEthernet3/0
ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
access-list 101 permit ip 192.168.16.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 101 interface LoopBack0 overload
Aggiunte alla configurazione del router per rendere la LAN raggiungibile natteando l’indirizzo di LoopBack per poter raggiungere AS200

## Slide 33
CA & Keys
33
OPENVPN
Creazione del certificato e delle chiavi pubbliche e private
    openSSL, easyRSA
Creazione del certificato e della chiave privata della CA
Creazione del certificato e della chiave privata del Server
Creazione dei parametri Diffie-Hellman
Creazione del certificato e della chiave privata del client
# ca and key build
cd /usr/share/easy-rsa
cp openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf
. ./vars
./clean-all
./build-ca
./build-key-server server
./build-dh
./build-key hostB2

## Slide 34
OPENVPN config
34
OPENVPN
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh2048.pem
server 192.168.100.0 255.255.255.0
push "route 192.168.17.0 255.255.255.0"
route 192.168.16.0 255.255.255.0
client-config-dir ccd
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
client
dev tun
proto udp
remote 2.0.0.2 1194
resolv-retry infinite
ca ca.crt
cert hostB2.crt
key hostB2.key
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
/gns3volumes/share_openvpn/keys/server.ovpn
/gns3volumes/share_openvpn/hostB2.ovpn
# Permette al server di agire da
# gateway per 192.168.16.0/24
iroute 192.168.16.0 255.255.255.0
/gns3volumes/share_openvpn/keys/ccd/hostB2
OVERLAY VPN

## Slide 35
35
Antivirus

## Slide 36
Antivirus
36
Antivirus
  Software per rilevare, prevenire e rimuovere malware
  Come?
    Scansione dei file (e.g .elf, .exe)
    Monitoraggio in tempo reale
    Rilevazione delle signatures
    …
  Antivirus utilizzati
    ClamAV
    Loki
    RKHunter
Antivirus

## Slide 37
ClamAV
37
ClamAV
  https://docs.clamav.net
  Toolkit antivirus open source (GPLv2) progettato specificamente per la scansione delle email sui gateway di posta.
    Adattabile per ogni tipo di file
  Fornisce diverse utility: un demone multithreaded flessibile e scalabile, uno scanner a riga di comando e uno strumento avanzato per gli aggiornamenti automatici del database delle signature
  Altamente flessibile e scalabile, adatto per l'implementazione su larga scala.
Antivirus

## Slide 38
Loki
38
Loki
  https://github.com/Neo23x0/Loki
  open-source IOC and YARA scanner
  Scritto in Python
  YARA
    multi-piattaforma che può essere eseguita su Windows, Linux e Mac OS X. Utilizzato attraverso CLI o tramite API Python utilizzando l'estensione yara-python.
    Strumento per l'identificazione e la classificazione di campioni di malware
    Permette di creare descrizioni di famiglie di malware basate su pattern testuali o binari
Antivirus

## Slide 39
RKHunter
39
Antivirus
RKHunter
  https://rkhunter.sourceforge.net
  Esegue una scansione dei file di sistema alla ricerca di anomalie o firme associate ai rootkit noti. Questo controllo può rilevare modifiche non autorizzate o indicatori di compromissione nel sistema.
  Rootkit
    Forme di malware sofisticate che mirano ad ottenere accesso non autorizzato a un sistema informatico
    Sfruttano le vulnerabilità di sicurezza per nascondersi e operare in modo invisibile agli utenti e agli strumenti di sicurezza.

## Slide 40
Codice
40
Antivirus
Clamav è in grado di eseguire la scansione direttamente sul file.
Loki esegue la scansione sulle directory, di conseguenze il file viene spostato nel directory target della scansione.
RKHunter controlla i processi in esecuzione nel sistema, di conseguenza, prima della scansione, il file sospetto viene eseguito.

## Slide 41
Risultati
41
Antivirus
Clamav è in grado di effettuare un confronto con il suo database di 8669572 virus conosciuto e riesce facilmente a classificare un file come »infected». Questo AV è, infatti, il più consigliato dagli esperti di Cybersecurity per via sia della sua natura OpenSource che per la sua forte flessibilità

## Slide 42
Risultati
42
Antivirus
Loki, a differenza di Clamav, non è in grado di classificare lo stesso file come malevolo. Questo probabilmente perché l’AV in questione è obsoleto. Esiste una sua nuova versione: Thor
(https://www.nextron-systems.com/thor-lite/)

## Slide 43
Risultati
43
Antivirus
RKHunter viene eseguito all’interno di una sandbox in modo tale da evitare (o quantomeno limitare) il fatto che eventuali rootkit possano estendersi nel sistema. Si è utilizzato come ambiente di esecuzione Linux Lite. Dai vari output si nota che l’AV tende a sovrastimare le possibili minacce.

## Slide 44
Considerazioni
44
Antivirus
I malware sono stati scaricati da librerie Open Source
  https://github.com/Pyran1/MalwareDatabase/
  https://github.com/MalwareSamples/Linux-Malware-Samples
  https://www.vx-underground.org
  https://bazaar.abuse.ch/browse/
Sulla GNS3 VM non c’è possibilità di effettuare snapshot
  Motivo per la scelta di Linux Lite su VMWare per l’esecuzione e l’analisi dei rootkit
Altro motivo per l’utilizzo di Linux Lite su VMWare, piuttosto che un container Docker, per l’esecuzione di RKHunter, è dato dal fatto che i rootkit sono progettati per operare a livello di sistema e manipolare il kernel o i componenti dell’OS.

## Slide 45
Considerazioni
45
Antivirus
Sono stati testati anche altri Antivirus, in particolare:
  Maldetect (https://github.com/waja/maldetect)
  Multiscanner (https://github.com/mitre/multiscanner)
  Kicomav (https://www.kicomav.com)
  Chkrootkit (https://www.chkrootkit.org)
Non utilizzati a causa della presenza di alcuni problemi di configurazione e compatibilità oppure di analogia nel funzionamento.
  Maldetect utilizza Clamav.
  ChkRootkit ha lo stesso obiettivo di RKHunter.

## Slide 46
46
Test

## Slide 47
Test effettuati
47
Test
Funzionamento corretto della configurazione Hub & Spoke della VPN MPLS/BGP
  Label switching
  Spoke to Spoke communication
Funzionamento corretto della configurazione di MacSec Key Agreement
  Scambio chiavi
  Verifica di incapsulamento all’interno di frame MacSec
N.B: i test sono stati eseguiti con tutte le configurazioni attive, compresi i firewall.

## Slide 48
Test effettuati
48
Test
Funzionamento corretto della configurazione dei Firewall
  Ping hostA1 dall’esterno.
  Ping CE-A3 da LAN-A1
  Verifica che unica porta TCP aperta in hostA1 è 80.
  LAB-B2 raggiungibile solo da central-node.
Funzionamento corretto della configurazione di OpenVPN
  TLS handshake.
  LAN-B1 raggiungibile, tramite OpenVpn, da LAN-B2.
N.B: i test sono stati eseguiti con tutte le configurazioni attive, compresi i firewall.

## Slide 49
Test Vpn Mpls/Bgp
49
Test
Per il routing all’interno della MPLS network si nota come la tabella sia riempita correttamente (label 17 :1.1.1.1 e label 18 :1.1.1.3).
Si nota, inoltre, che sia per il routing verso LAN-A2 che LAN-A3 si deve passare per 1.1.1.3, ovvero il router che si interfaccia con il sito HUB (LAN-A2).
Per il forwarding verso LAN-A1 si utilizza la route verso il prefisso più specifico.

## Slide 50
Test Vpn Mpls/Bgp
50
Test
Label:18, Label:17 sono le labels esterne, utilizzate per il forwarding all’interno della MPLS network. Il pacchetto sarà inviato all’HUB, utilizzando la label relativa al router 1.1.1.3, dove sarà inoltrato verso l’altro sito SPOKE..
Label: 21 è la label identificativa della VPN.

## Slide 51
Test MKA
51
Test
MACsec SAK Use parameter set: Set di parametri che specifica l'uso della SAK.
Distributed SAK parameter set: Set di parametri che indica l'uso di una SAK distribuita.
AES Key Wrap of SAK: Chiave di crittografia AES utilizzata per il wrapping della SAK.
Integrity Check Value: Valore utilizzato per il controllo di integrità dei dati.
N.B: AES Key Wrap è un algoritmo di crittografia che viene utilizzato per proteggere una chiave di crittografia simmetrica.

## Slide 52
Test MKA
52
Test
Si nota come sia l’handshake TCP che le HTTP request e response, all’interno della LAN-A1, vengano incapsulati all’interno di frame MacSec

## Slide 53
Test Firewall CE-A1
53
Test
Non si ha una response perché CE-A1 non forwarda il traffico all’interno della LAN a meno che non sia HTTP e con DNAT. La verifica del funzionamento della regola DNAT si può notare nel test precedente, in cui viene effettuata una HTTP request all’indirizzo 10.23.0.10. Questo verrà «nattato» dal gateway e forwardato poi all’HostA1.

## Slide 54
Test Firewall CE-A1
54
Test
In questo caso si ha una ICMP response che non viene droppata dal Firewall perché questo forwarda tutto il traffico Established (o Related ) inizializzato dall’interno della LAN.

## Slide 55
Test Firewall CE-A1
55
Test
Tramite nmap è possibile effettuare uno scan delle porta aperte di una determinata macchina target. In questo caso si nota che tra tutti i pacchetti di verifica inviati da nmap, l’unico che riceve una risposta (ovvero che bypassa il firewall) è quello dedicato al servizio HTTP.

## Slide 56
Test Firewall CE-A2
56
Test
Provando a pingare AV1 si verifica che solo il central-node riesce a ricevere una risposta. Infatti, CE-A2 elimina tutto il traffico proveniente da indirizzi IP differenti da quello del central-node

## Slide 57
Test OpenVpn
57
Test
Eseguito il collegamento tra client e server attraverso openvpn i primi messaggi inviati sono quelli di controllo, ovvero di instaurazione della connessione e dello scambio delle chiavi di crittografia.

## Slide 58
Test OpenVpn
58
Test
Il ping verso hostB1 ha successo e il routing della richiesta ICMP avviene nel seguente modo:
hostB2 effettua un lookup delle tabelle di routing e scopre che per contattare 192.168.17.10 deve inviare il pacchetto a tun0
La tun0 incapsula il pacchetto in un normale pacchetto IP ( con dest IP = interfaccia pubblica del server)e lo inoltra a eth0.
eth0 invia il pacchetto tramite routing IP classico

## Slide 59
Test OpenVpn
59
Test
Vengono effettuati due tipi NAT sul sourceIP:
- Il PE3 traduce l’indirizzo sorgente con il suo indirizzo di LoopBack, conosciuto all’interno della network
- Il server, dopo aver decapsulato il pacchetto e aver capito che il destinatario è hostB1, traduce questo indirizzo tramite il suo indirizzo privato essendo l’hostB1 unaware della VPN.

## Slide 60
60
Conclusioni

## Slide 61
Conclusioni
61
Conclusioni
Problemi riscontrati
  I file di grandi dimensioni non riuscivano ad essere inviati tramite netcat. Venivano infatti effettuate numerose TCP retrasmissions dovute a congestioni della rete che hanno portato quindi alla chiusura della connessione.
    Da prove effettuate un MTU da 512 bytes risulta essere ottimale nell’ottenimento di una percentuale di packet loss prossima allo 0.
VMs & Containers utilizzati
  Docker : chiacchius/openvpn, chiacchius/cust_edge, chiacchius/av1_clamav, chiacchius/av2_loki
  Lubuntu: hostA1, hostA2, CE-A1, central-node
  Linux-Lite: av3